INDICE

1.	Normalização para Desenho técnico	3

1 .1	Objectivo e importância da normalização no desenho técnico	3

2.	Material de Desenho	5

2 .1	Superfície de Desenho	5

3.	Dimensões Normalizadas	6

4.	Dobragem do papel	11

4 .1	Métodos de dobragem	11

4.1.1	Dobragem conservando margem de fixação	11

4.1.2	Dobragem modular com cartão para fixação	12

4.1.3	Dobragem modular com folhas soltas	13

5.	Grupos de Traços	13

5 .1	Tipos de Linhas	13

5 .2	Espessuras	15

5 .3	Grupos de Traços	15

5 .4	Minas a utilizar em Desenho Técnico	17

5.4.1	Minas brandas	17

5.4.2	Minas médias	17

5.4.3	Minas duras	17

6.	Projecções Ortogonais	17

6 .1	Projecção num plano	17

6 .2	Métodos de representação das vistas	18

6.2.1	Métodos do primeiro diedro (ou método Europeu)	18

6.2.2	Métodos do Terceiro diedro (ou método Americano)	19

6.2.3	Métodos das Flechas Referenciadas	21

6 .3	Regras práticas	21

6 .4	Escolha da vista mais conveniente	22

6 .5	Escolha da vista principal	22

6 .6	Escolha de outras vistas	22

6 .7	Perspectiva central	23

6 .8	Perspectiva ortogonal ou perspectivas rápidas	24

7.	Cortes e secções	25

8.	Tipos de Desenhos	28

8 .1	Desenhos de Projecto	28

8.1.1	Desenhos de Obra	28

8 .2	Desenhos de Oficina	30

8 .3	Desenhos de Projecto (continuação)	31

8.3.1	Escalas	33

8.3.2	Legendas	33

8 .4	Desenhos de Conjunto	35

8.4.1	Plantas	35

8.4.2	Cortes	36

8 .5	Desenhos de Pormenor	37

8.5.1	Convenções para o desenho de armaduras	37

8.5.2	Vigas	38

8.5.3	Pilares	39

8.5.4	Elementos a representar nos desenhos de pormenor	41

9.	Bibliografia	44

# Normalização para Desenho técnico

Portugal aderiu à International System Organization ISO pelo que as normas Portuguesas NP estão em concordância com as recomendações ISO.

## Objectivo e importância da normalização no desenho técnico

A normalização é a actividade que procura fornecer soluções de aplicação repetida para problemas do âmbito da ciência, da técnica e da economia, tendo em vista a obtenção de um grau óptimo de ordem em determinado contexto.”

Elaboração, publicação e implementação de documentos designados NORMAS.

“Norma é um documento que define características de um produto ou de um serviço, tais como as níveis de qualidade ou de eficiência, a segurança ou as dimensões”.

As normas da International Standards Organization são identificadas pela sigla ISO, seguida de um número de ordem e, entre parêntesis, o ano da sua publicação.

Outras normas encontradas com alguma frequência são as normas DIN Deutsche Industrie Normen, ASA American Standard Association, BS British Standard e NF Norme Française.

| Ano | Assunto C:\Isep\DC_00\cap_4_Des_Tec\DC_Normas_zonasleg_Linhasaplicações.xls | NP | ISO |
| --- | --- | --- | --- |
| 82 | Princípios gerais de representação | 327, 328 e 671 | 128 |
| 82 | Linhas e sua utilização | 62 | 128 |
| 85 | Cotagem | 297 | 129 |
| 82 | Inscrição de tolerâncias dimensionais | 406 | 406 |
| 83 | Inscrição de tolerância geométricas | 976 | 1101 |
| 78 | Inscrição de estados de superfície | 976 | 1302 |
| 82 | Cotagem de perfis | 976 | 1660 |
| 73 | Representação de molas | 1056 | 2162 |
| 73 | Representação de engrenagens | 1056 | 2203 |
| 74 | Cotagem de elementos cónicos | 716 | 3010 |
| 74 | Escrita - caracteres correntes | 89 | 3098 |
| 77 | Símbolos na regulação de proc. Industr. | 89 | 3511 |
| 77 | Símbolos na técnica do vazio | 89 | 3753 |
| 81 | Símbolos para esquemas cinemáticos | 89 | 3952 |
| 83 | Símbolos para procedimentos de soldadura | 89 | 4063 |
| 81 | Desenho de construções metálica | 89 | 5261 |
| 79 | Escala | 717 | 5455 |
| 80 | Formatos e elementos gráficos das folhas | 17, 48 e 718 | 5457 |
| 81 | Tolerâncias geométricas - referências | 17, 48 e 719 | 5459 |
| 81 | Representação de roscas | 1006 | 6410 |
| 82 | Representação de furos de centros | 1006 | 5411 |
| 82 | Desenhos de vidrarias | 1006 | 6414 |
| 82 | Micrografia | 1006 | 6428 |
| 81 | Referência dos elementos | 1006 | 6433 |
| 84 | Dobragem das folhas | 49 | 7067 |
| 83 | Dimensões dos símbolos para tol. Geom. | 49 | 7083 |
| 84 | Legendas | 204 | 7200 |
| 83 | Nomenclatura-Lista de peças | 205 | 7573 |

Tabela 1 – Normalização para Desenho Técnico

# Material de Desenho

## Superfície de Desenho

A qualidade das superfícies de desenho é normalmente medida pela sua gramagem (isto é, peso por metro quadrado) apresentando-se sob 2 formas:

em rolo ou peça (90 ou 125cm de largura)

em folhas com formatos normalizados

podendo ser de diversos tipos:

papel opaco - pouco utilizado em desenhos definitivos pela dificuldade que coloca na reprodução de grandes formatos.

papel translúcido (papel vegetal) – utilizado para desenhos definitivos pela facilidade de reprodução (cópia heliográfica).

tela – mais resistente e menos sujeito às variações de humidade e de temperatura que o papel vegetal caiu actualmente em desuso pelo seu preço elevado.

plástico – utilizado em desenhos definitivos; fácil reprodução (transparente); resistente e ainda menos sujeito às variações de humidade e de temperatura que a tela ocupou o lugar que esta desempenhava há uns anos atrás; é ainda consideravelmente mais caro que o papel vegetal.

papeis especiais – opacos ou translúcidos têm normalmente um aspecto acetinado devido à baixa rugosidade para melhor desempenho na utilização com traçadores de gráficos (plotters).

# Dimensões Normalizadas

A Norma Portuguesa NP-48 (1968) fixa os formatos das folhas que devem ser utilizadas em Desenho Técnico. Estas pertencem à chamada série A, que tem por base o formato A0 cuja área é 1m2.

Em qualquer formato da série, o lado maior da folha (a) é igual à diagonal do quadrado construído sobre o lado menor (b) (ver Figura 1), e a relação entre os seus lados é dada por . Resulta destas condições que o formato A0 tem as dimensões a=1189mm, b=841mm.

Figura 1 – Relação entre os lados de uma folha do formato série A

Os formatos seguintes, são obtidos tomando o lado maior igual ao lado menor e o lado menor igual a metade do lado maior do formato anterior (ver Figura 2), Exemplo:

Figura 2 – Obtenção de vários formatos da série A por subdivisão do formato A0

A grande diferença entre dois formatos consecutivos da série A, levou à criação de duas séries adicionais, as séries B e C, definidas pela NP-17 (1970).

As dimensões dos formatos da série B são a média aritmética de dois formatos consecutivos da série A. A base do formato da série B é o B0, cujas dimensões se obtêm pela média geométrica dos formatos A0 e 2A0.

Os restantes formatos da série B obtêm-se de modo semelhante aos da série A.

Os formatos da série C obtêm-se pela média aritmética das dimensões de dois formatos consecutivos das séries A e B.

| Série A | Série B | Série C |
| --- | --- | --- |
| Design. | Dim. mmxmm | Design. | Dim mmxmm | Design. | Dim mmxmm |
| A0 | 841 x 1189 | B0 | 1000 x 1414 | C0 | 917 x 1297 |
| A1 | 594 x 841 | B1 | 707 x 1000 | C1 | 648 x 917 |
| A2 | 420 x 594 | B2 | 500 x 707 | C2 | 458 x 648 |
| A3 | 297 x 420 | B3 | 353 x 500 | C3 | 324 x 458 |
| A4 | 210 x 297 | B4 | 250 x 353 | C4 | 229 x 324 |
| A5 | 148 x 210 | B5 | 176 x 250 | C5 | 162 x 229 |
| A6 | 105 x 148 | B6 | 125 x 176 | C6 | 114 x 162 |

Tabela 2 – Comparação dos formatos das séries A, B e C

Apenas os formatos da série A se devem usar em Desenho Técnico —de acordo com a norma NP-48 (1968)—, servindo as séries B e C como formatos para envelopes, dossiers, pastas, etc.

Figura 3 – Exemplificação da utilização das Normas

Figura 4 – Pormenor do canto inferior esquerdo da folha de desenho

A legenda é a parte do desenho onde estão contidas as informações necessárias à identificação e utilização do que está representado.

O rectângulo que envolve a legenda deve ser localizado com dois dos lados sobrepostos ao canto inferior direito da esquadria, considerando a folha orientada na posição de leitura do desenho. A legenda, juntamente com a margem, não deve ter largura superior a 185 mm, de modo que, quando o desenho for dobrado, a totalidade da legenda fique no frontispício, facilitando a rápida identificação do desenho.

A norma NP 204 fixa os tipos de legenda que se devem usar em desenho técnico.

Figura 5 – Pormenor da legenda no canto inferior direito da folha de desenho

| Zona 1 | Designação ou titulo. |
| --- | --- |
|  | A designação deve referir-se ao objecto representado e |
|  | ser independente do fim particular a que se destina, com |
|  | a finalidade de não restringir o campo de aplicação do |
|  | desenho em ocasiões futuras |
| Zona 2 | Indicações complementares do titulo. |
|  | Têm normalmente por objectivo identificar a finalidade ou |
|  | o destino do desenho. Indicam, por exemplo: |
|  | A entidade que encomendou o desenho, |
|  | o grupo de estudos a que destina, |
|  | um conjunto de desenhos de que faz parte, |
|  | a obra a que se destina,… |
| Zona 3 | Responsáveis e executantes do desenho. |
|  | Inscreve-se, normalmente o tipo de responsabilidade, |
|  | (Projecto, desenho, cópia, verificação, etc..) |
|  | A data e a rubrica do responsável respectivo. |
| Zona 4 | Entidade que executa ou promove a execução do desenho |
| Zona 4a | Entidade co-proprietária do desenho. |
|  | Inscreve-se apenas no caso de o desenho não se desti- |
|  | _nar à entidade executante. |
| Zona 5 | Número de registo do desenho. |
|  | É o número com que o desenho está registado pela enti- |
|  | dade executante que se indica na zona 4. |
|  | É o elemento principal para identificação ou localização |
|  | do desenho no respectivo arquivo. |
| Zona 6 | referências ás alterações ou reedições do desenho. |
|  | Estas alterações são, muitas vezes, indicadas por letras |
|  | maiúsculas ou números. |
|  | Eventualmente, nas rectângulos inferiores que existem |
|  | na legenda, podem ser registadas as datas correspon |
|  | dentes ás alterações indicadas nos rectângulos superiores. |
| Zona 7 | Indicação do desenho efectuado anteriormente, |
|  | que foi feito por aquele a que corresponde a legenda. |
|  | Costuma escrever-se nesta zona "substitui N", sendo N |
|  | o n.º de registos (zona 5) do desenho que foi substituído. |
| Zona 8 | Indicações de um desenho efectuado posteriormente que |
|  | veio substituir aquele a que diz respeito a legenda. |
|  | Costuma escrever-se "substituído por N", onde N é o |
|  | número de registos do desenho que substitui o antigo. |
|  | É muito importante preencher esta zona, nos desenhos |
|  | antigos que tenham sido substituídos, para evitar enganos. |
| Zona 9 | Escala ou escalas em que o desenho está executado. |
|  | Quando exista mais que uma escal, indica-se a escal principal |
|  | ma primeira linha em caracteres maiores e as restantes nas |
|  | linhas seguintes em caracteres mais pequenos. |
| Zona 10 | Anotações posteriores à execução. |
|  | Inscrevem-se, por exemplo esclarecimentos relativos |
|  | a alterações efectuadas. |
|  | Firma e número de registo da entidade nova proprietária do |
|  | desenho. |
|  | Inscreve-se quando o desenho tenha mudado de propriedade. |

Tabela 3 – Zonas de apresentação da legenda

# Dobragem do papel

Depois dos desenhos terminados, os papeis com formatos maiores do que A4 podem ser dobrados de modo a ficarem com as dimensões deste.

## Métodos de dobragem

### Dobragem conservando margem de fixação

Neste caso a folha tem a margem esquerda de 20 mm onde são feitos os furos para fixação. Esta margem, depois da folha dobrada deve ficar saliente. Este método não se costuma utilizar para formatos superiores a A2.

Figura 6 - Dobragem conservando margem de fixação

### Dobragem modular com cartão para fixação

A folha é dobrada, primeiro segundo a vertical e depois segundo a horizontal em módulo de 210 mm x 297 mm.

No canto inferior esquerdo e na face posterior da folha é colada uma tira de cartão de 295 mm x 30 mm, ficando saliente uma margem de 20 mm para os furos de fixação. Neste caso a largura final será de 230 mm.

Figura 7 - Dobragem modular

### Dobragem modular com folhas soltas

A dobragem é feita como em 4.1.2 e o arquivo é feito por folhas soltas que se podem empilhar.

Figura 8 – Dobragem de desenho executada ao baixo

# Grupos de Traços

## Tipos de Linhas

A Norma Portuguesa Definitiva NP-62 (1961) define os TIPOS DE LINHAS a utilizar no Desenho Técnico (ver Tabela 4).

Tabela 4 - Tipos de Linhas de acordo com a NP-62 (1961)

Nas linhas de traço interrompido os espaços devem ter dimensão entre ½ e ¼ do comprimento dos segmentos.

As dimensões dos segmentos nas linhas traço interrompido deve ser proporcional ao comprimento da linha e espessura do traço adoptada.

Duas notas importantes:

As linhas do tipo F devem ser designadas por traço interrompido, não se devendo utilizar a designação tracejado;

As linhas dos tipos B e G, apesar de se designarem traço-ponto devem ser constituídas por séries de segmentos alternadamente curtos e compridos.

## Espessuras

A mesma Norma define ainda as seguintes 10 espessuras diferentes para os traços, especificadas em décimos de milímetro, que devem ser utilizadas no Desenho Técnico:

12 , 10 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1

## Grupos de Traços

Da combinação dos vários tipos de linhas e espessuras considerados, a NP-62 (1961) define os GRUPOS DE TRAÇOS que devem ser utilizados em Desenho Técnico (ver Tabela 5).

|  | GRUPOS DE TRAÇOS |
| --- | --- |
|  | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| TIPOS DE LINHAS | a | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | b | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  | c | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  | d | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | e | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabela 5 – Grupos de Traços de acordo com a NP-62 (1961)

Note-se que nem todas as espessuras antes definidas são consideradas na definição dos GRUPOS DE TRAÇOS, havendo algumas espessuras que não devem ser utilizadas em linhas de traço contínuo. Por outro lado, verifica-se pela observação da mesma Tabela que os tipos de linha b e c têm, em cada grupo, a mesma espessura, o mesmo acontecendo entre os tipos de linha d e e.

As indicações da Norma Portuguesa NP-62 (1961) nem sempre são fáceis de cumprir, especialmente se atendermos aos meios que são actualmente utilizados na execução de desenhos. Mais ainda que o respeito absoluto das indicações dadas pela NP-62, torna-se fundamental que critérios constantes sejam adoptados na escolha dos tipos de linhas e espessuras utilizados num desenho ou grupo de desenhos de um projecto. Na execução de desenhos da área da Engenharia Civil aconselha-se a utilização de espessuras de traços menores que as utilizadas na execução de, por exemplo, desenhos de construção mecânica onde as escalas são normalmente maiores (Note-se que um traço com 1mm de espessura num desenho à escala 1:100 representa em obra um espessura real de 10 cm).

## Minas a utilizar em Desenho Técnico

### Minas brandas

7B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B e B

### Minas médias

HB e F

### Minas duras

H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H e 9H.

# Projecções Ortogonais

A projecção ortogonal é a forma mais utilizada no desenho industrial para a representação de peças.

## Projecção num plano

A projecção de um ponto num plano é o pé da perpendicular tirada do ponto para o plano. A recta que passa pelo ponto e é perpendicular ao plano de projecção chama-se projectante.

De um modo geral, a projecção de uma forma objecto/sólido sobre um plano é a figura formada pelas projecções de todos os seus pontos sobre o plano.

No caso mais geral é possível definir 6 projecções ortogonais de um dado objecto. Estas projecções ortogonais são geralmente, designadas por vistas.

## Métodos de representação das vistas

### Métodos do primeiro diedro (ou método Europeu)

Considera-se o objecto a desenhar colocado no interior de um cubo cujas faces constituem seis planos de projecção.

Figura 9 – Método Europeu ou método do primeiro diedro

Considera-se, sempre, que o objecto se encontra entre o observador e o plano de projecção considerado. Obtêm-se 6 projecções (vistas) do objecto sobre as faces do Cubo de projecção que se designam por:

Vista frontal, vista de frente, vista principal ou alçado de frente

Vista superior, vista de cima ou planta

Vista lateral esquerda ou alçado esquerdo

Vista lateral direito ou alçado direito

Vista inferior ou vista por baixo

Vista posterior ou alçado posterior

Para representação na folha do desenho o cubo é planificado segundo a disposição que se apresenta na Figura 10.

Figura 10 – Disposição das vistas segundo o método Europeu

Junto ao desenho deve ser mencionado o método de representação utilizado .

### Métodos do Terceiro diedro (ou método Americano)

Tal como no método do primeiro diedro (método Europeu) supõe-se o objecto situado dentro de um cubo, mas agora considera-se que a folha de desenho (plano de projecção) se encontra entre o objecto e o observador. O cubo é planificado como se mostra na Figura 11.

Figura 11 – Método Americano ou método do Terceiro Diedro

As seis vistas do objecto ficam dispostas como se vê na Figura 12 relativamente ao método do primeiro diedro verifica-se que há uma troca de posição dos dois alçados laterais e da planta com a vista por baixo. A vista posterior, tanto num como no outro método pode estar tanto à esquerda como à direita, sendo no entanto, as disposições apresentadas as mais comuns.

Figura 12 – Disposição das vistas segundo o método Americano

### Métodos das Flechas Referenciadas

A disposição das vistas deverá ser sempre a indicada no primeiro método, mas, em certos casos excepcionais, como, por exemplo, a necessidade de arrumar o desenho num espaço limitado, as vistas   podem ser representadas deslocadas da sua posição habitual.

Nestes casos, todas as vistas que acompanham a vista principal devem ser referenciadas com setas e inscrições como se vê na Figura 13.

Figura 13 - Métodos das Flechas Referenciadas

## Regras práticas

Na prática, para se fazerem as projecções ortogonais de uma peça parte-se da vista de frente e obtêm-se as vistas contíguas supondo-se que se vai rodando, sucessivamente, o objecto de 90º como se tombasse para o lado do papel onde vai ser desenhada a vista.

Notar que:

As vistas alternadas (exemplo esquerda – direita, inferior - superior) são simétricas.

As vistas devem corresponder horizontal e verticalmente, havendo igualdade das dimensões correspondentes em todas as vistas.

## Escolha da vista mais conveniente

Em geral, duas ou três vistas de uma peça são suficientes para a identificar desde que sejam convenientemente escolhidas. Uma só vista não é suficiente para definir qualquer objecto, a não ser que se recorra a certos símbolos convencionais que dão informações complementares acerca da forma da peça. Como exemplo podemos citar a representação de uma esfera ou cubo.

## Escolha da vista principal

A norma NP 327 estabelece que a vista principal deve representar um objecto na sua posição de serviço, isto é, na posição que o objecto ocupa quando desempenha a função a que está destinada. Esta condição não é suficiente para a escolha da vista principal, pois um objecto na sua posição de serviço pode ser observado de qualquer um dos seus lados. Assim considera-se que a vista principal ou de frente, deve ser a que dá o máximo de informação sobre o objecto. No caso de duas vistas igualmente elucidativas, escolher-se-á para vista principal a que não apresenta, ou apresenta menor número, de configurações ocultas.

## Escolha de outras vistas

A escolha das vistas que se devem utilizar para definir um dado objecto obedece a certos critérios:

Deve, sempre, representar-se o alçado principal, porque, por definição, é o mais esclarecedor sobre a forma da peça.

Para além do alçado principal representam-se as vistas necessárias e suficientes para uma completa definição do objecto, isto é, par que não exista qualquer ambiguidade.

A peça seguinte fica bem representada pelas projecções da figura da direita e não pelas figuras da esquerda que podem corresponder a uma peça cujo o topo não seja curvo.

Figura 14 – exemplo de uma peça para escolhas das vistas

As projecções da Figura 15 do lado direito não servem para identificar a peça da esquerda, pois podiam referir-se á peça da direita.

Figura 15 – exemplo de uma peça para escolhas das vistas mais ilucidativas

Na representação de uma peça quando ambos os alçados laterais forem igualmente esclarecedores, deve preferir-se o esquerdo. Do mesmo modo preferir-se-á a planta à vista por baixo (inferior), quando estas projecções derem informação igual sobre a peça.

## Perspectiva central

A perspectiva central ou cónica mostra os objectos tal como aparecem aos olhos do observador, mas não informa sobre as suas dimensões.

## Perspectiva ortogonal ou perspectivas rápidas

Na perspectiva ortogonal ou Axonométrica (Isométrica, Dimétrica e Trimétrica), representa-se a forma e dimensão do objecto, mas não é de fácil interpretação, ficam visíveis três das suas faces.

Na perspectiva simplificada ficamos com três faces visíveis e com igual desenvolvimento.

Figura 16 – perspectiva isométrica, Dimétrica ou Bimétrica e Cavaleira

As leituras de comprimentos na perspectiva isométrica só podem ser efectuados segundo linhas isométricas (linhas paralelas ás arestas do cubo envolvente).

Figura 17 – perspectiva militar

# Cortes e secções

Quando as linhas ocultas são em elevado número, temos vantagens em recorrer aos cortes. Escolhe-se uma superfície pela qual queremos fazer o corte e posteriormente elimina-se a parte do objecto entre a superfície de corte e o observador.

Figura 18 – Peças com elevado número de linhas ocultas

A linha de corte é referenciada por letras maiúscula, também é usual nomear nas mudanças de direcção, caso se justifique e não sobrecarregue muito o desenho.

O corte é sempre identificado com a palavra corte seguido das letras inseridas na linha indicadora da superfície de corte.

É obrigatório a indicação do sentido de observação, que geralmente são indicadas por setas extremas, ver Figura 20, Figura 28 e Figura 29. As linhas ocultas, podem ou não ser representadas caso se julguem necessários ou não.

As tramas, adoptadas na representação de zonas seccionadas de peças, devem ser constituídos por linhas a traço fino, com espaçamento constante e proporcional à área a preencher. Nos desenhos de Engenharia Civil a utilização de tracejados não é tão comum ou rigorosa como no desenho aplicado a outras áreas da Engenharia (por exemplo o Desenho de Máquinas). É normal representar elementos a tracejado quando a sua representação mais completa não contribui para a clareza geral do desenho, quando se pretendem explicitar quaisquer cruzamentos do elemento representado com outros elementos estruturais ou na representação de elementos não estruturais de betão simples (betão de limpeza ou betão ciclópico). Adopta-se, na maior parte dos casos, um tracejado constituído por linhas inclinadas a 45º e tenta-se evitar inclinações não paralelas aos lados existentes. A distância entre linhas depende do sentido estético de quem está a desenhar, sendo, em geral da ordem de 1 a 3 mm. A Norma Portuguesa NP-167 (1966) fixa os tracejados discriminativos a adoptar para as representações gráficas de diferentes materiais (ver Figura 19).

Figura 19 – Tracejados discriminativos  (material –Representação–Cor)

No corte de secções estreitas, a superfície cortada não se traceja, enche-se a preto, e deixam-se espaços em branco caso existam peças adjacentes.

Se efectuarmos o corte de peças diferentes cortadas, devem ser utilizadas tramas com diferentes direcções ou espaçamentos diferentes.

# Tipos de Desenhos

É possível estabelecer várias classificações para os desenhos utilizados em Engenharia Civil. Uma das mais habituais é a que classifica os desenhos quanto ao fim a que se destinam, sendo normalmente referidas 3 classes de desenhos:

## Desenhos de Projecto

Existem obrigatoriamente em todas as obras e traduzem os resultados do projecto estrutural. Fazem parte do dossier que serviu para concurso e licenciamento da obra (ver Figura 20).

Figura 20 – Exemplo de um Desenho de projecto – Viga de Betão Armado

### Desenhos de Obra

São executados tendo como base os DESENHOS DE PROJECTO devendo obrigatoriamente ser aprovados pelo(s) projectista(s). São normalmente realizados/encomendados pelo construtor para facilitar a execução dos trabalhos (ver Figura 22). A sua natureza especial e o tipo de cotagem habitualmente utilizado neste tipo de desenhos nem sempre obriga que sejam realizados a uma determinada escala (isto é são desenhados sem escala).

Normalmente só se justifica a sua realização em obras de grande dimensão ou de execução particularmente complicada. Limitam-se a dar uma visualização diferente das várias fases de execução sendo habitual separar:

fabrico de cofragens

fabrico e colocação em obra de armaduras

Figura 21 – Exemplo de um Desenho de obra

## Desenhos de Oficina

São normalmente esquemas de montagem e desenhos de pormenorização de armaduras executados para o fabrico em série de armaduras. São muito utilizados na pré-fabricação pesada.

Além dos desenhos constam normalmente de tabelas onde se indicam quantidades, tipos de aço, diâmetros, instruções de montagem, etc. (ver Figura 23).

Figura 22 – Exemplo de um Desenho de oficina - esquema de montagem e quadro de armaduras elementares (baseada na ISO 4066).

| Designação do Elemento estrutural | Identificação | Tipo de Aço | Diâmetro (mm) | Comprimento (cm) | Número de elementos | Número de varões em cada elemento | Número Total | Comprimento total (cm) | Designação do Formato ISO 4066 | Dimensões do formato (cm) ISO 4066 | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a | b | c | d | e |  |
| Viga 1 | 1 | A400 NR | 16 | 170 | 3 | 2 | 6 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 170 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | A400 NR | 20 | 445 | 3 | 2 | 6 | 2670 | 2 | 1 | 0 | 395 | 25 | 25 |  |  |  |
|  | 3 | A400 NR | 8 | 445 | 3 | 2 | 6 | 2670 | 2 | 1 | 0 | 395 | 25 | 25 |  |  |  |
|  | 4 | A400 NR | 16 | 110 | 3 | 2 | 6 | 660 | 1 | 1 | 0 | 85 | 25 |  |  |  |  |
|  | 5 | A400 NR | 6 | 90 | 3 | 18 | 54 | 4860 | 3 | 1 | 2 | 30 | 20 | 30 | 20 |  |  |

Figura 23 – Exemplo de um Desenho de oficina - esquema de montagem e quadro de armaduras elementares (baseada na ISO 4066).

Por serem os mais comuns, centrar-se-á a atenção nos Desenhos de Projecto fazendo-se referência a alguns conselhos na sua execução. Note-se desde já que é de todo impossível impor normas rígidas. A tradição, a grande variedade de pormenores e situações a representar, a falta de normalização ou o desconhecimento da normalização existente por parte de quem executa ou de quem solicita e vistoria os desenhos levou a que se verifique uma grande diversidade nos modos de representar os elementos da construção civil. De entre as convenções utilizadas —umas mais correctas ou coerentes que as outras— algumas acabaram por se generalizar de tal modo que se torna agora complicado alterar as convenções normalmente utilizadas sob pena de se perder a clareza fundamental que as peças desenhadas devem reflectir.

Apesar das dificuldades mencionadas é função de todas as partes envolvidas na produção e utilização de peças desenhadas (desenhadores, medidores, projectistas, directores de obra, etc.) contribuir para a constante melhoria dos documentos que fazem parte integrante do processo de fabrico e execução de obras de Engenharia Civil.

## Desenhos de Projecto (continuação)

Os desenhos de projecto contemplam geralmente dois grandes grupos de desenhos:

DESENHOS DE CONJUNTO – são normalmente constituídos por PLANTAS, CORTES e MAPAS DE FUNDAÇÕES. Neles se identificam e representam as localizações de todos os elementos estruturais.

DESENHOS DE PORMENOR – são, como o nome indica, os desenhos onde se representa com pormenor a geometria e as armaduras de todos os elementos estruturais. Estes desenhos devem ser cotados já que, na maior parte dos casos servem também como desenhos de execução.

Em qualquer dos dois grupos de desenhos aparecem por vezes desenhos de detalhe ou ampliação de pormenor a maior escala, que permitem explicitar pormenores construtivos (são  exemplos nos desenhos de conjunto os pormenores relativos à construção de juntas de dilatação, ou nos desenhos de pormenor os detalhes de montagem muito comuns principalmente na Construção Metálica.

É fundamental zelar para que nos dois grupos de desenhos as identificações dos elementos estruturais seja exactamente igual. É habitual identificar os elementos estruturais por siglas constituídas por uma ou mais letras que designam o tipo de elemento e um número de ordem. Exemplos:

VIGAS 	– V1, VC3, LF2 (Viga 1, Viga em consola 3, Lintel de fundação 2)

PILARES 	– P1 (Pilar 1)

LAJES 	– L1, LM3, LE1, LC2 (Laje 1-normalmente lajes aligeiradas—, Laje maciça 3, Laje de escada 1, Laje em consola 2)

(utiliza-se por vezes uma designação alternativa em que além do número de ordem da laje se indica o piso onde esta se encontra; exemplo: L1.2 — Laje 2 do piso 1)

SAPATAS	- S1 (Sapata 1)

Em qualquer destes grupos de desenhos é habitual aparecem quadros com informações complementares indicando os tipos de materiais utilizados, recobrimentos mínimos a cumprir ou outras disposições construtivas que  se pretenda fazer respeitar (ver Figura 24), em desenhos de estruturas de Betão Armado.

Figura 24 – Exemplos de quadros com informações complementares

### Escalas

A indicação das escalas a que são feitos os desenhos devem ser indicadas nos próprios desenhos adoptando-se preferencialmente as seguintes:

Desenhos de localização 				 1: 500 ou 1: 200

Desenhos de conjunto 					 1: 100

Desenhos de pormenor (lajes e paredes) 	 1: 50

Desenhos de pormenor (vigas e pilares) 	 1: 20

Desenhos de ampliação de pormenores 	 1: 5 , 1: 2 ou 1: 1

### Legendas

As legendas ou rótulos identificam os desenhos. Devem indicar a obra a que respeitam (identificação da obra, local, requerente), o tipo de elementos representados, a escala ou escalas adoptadas nos desenhos, a entidade a que pertencem (gabinete que os executou ou mandou executar). As legendas incluem sempre um número que identifica a folha e incluem normalmente áreas que permitem marcações adicionais (ver Figura 25). A Norma Portuguesa NP-204 (1968) estabelece os tipos de legenda que devem ser adoptados em cada tipo de desenho, os campos que devem ser contemplados assim como as suas dimensões e as espessuras dos traços a utilizar.

Figura 25 – Legenda tipo de Desenho de Betão Armado

## Desenhos de Conjunto

Temos para desenhos de conjunto de estruturas de Betão Armado, as plantas, alçados e cortes.

### Plantas

As plantas em desenhos de Betão Armado são na realidade cortes nos entre-pisos. A representação apresentada é convencional. Na generalidade do desenho representam um corte visto de baixo para cima a uma cota ligeiramente inferior à do pavimento a representar. As escadas constituem excepção representando-se vistas de cima para baixo num plano de corte situado a cerca de 1 metro acima da cota do pavimento inferior ao representado (utiliza-se a representação adoptada em desenhos de Arquitectura). A linha de corte das escadas deve ser indicada de modo convencional representando–se a traço-ponto grosso fazendo 45º com o eixo da escada.

É habitual nas plantas de Betão Armado representarem-se a traço-ponto grosso os eixos dos CORTES a representar.

Representação de elementos estruturais em plantas:

- Vigas – marcam-se os eixos a traço-ponto grosso; é normal indicar-se os limites (dimensões) em planta das vigas do seguinte modo:

| vigas aparentes – traço contínuo fino |  |
| --- | --- |
| vigas invertidas – traço interrompido |  |
| vigas embebidas – traço interrompido (para não se confundirem com as vigas invertidas adopta-se por vezes a representação apresentada ao lado) |  |
| Pilares – adoptam-se duas convenções alternativas: |  |
| Preenchidos se tiverem continuidade para o piso superior ou contorno a traço contínuo grosso se terminarem no piso representado |  |
| Contorno a traço grosso se tiverem continuidade para o piso superior ou contorno a traço fino grosso se terminarem no piso representado |  |

### Cortes

As linhas de corte são representados nas plantas a traço-ponto com indicações do tipo AA, AA’, AB, 1-2 etc. devendo a zona a representar ser claramente identificada por intermédio de setas junto das linha de corte. Estas linhas de corte são muitas vezes linhas rectas quebradas já que os cortes devem ser efectuados em zonas notáveis do edifício (os cortes representados atravessam normalmente escadas e instalações sanitárias).

Tal como nas plantas não é habitual proceder-se à cotagem sistemática dos cortes indicando-se por vezes as cotas dos pisos ou níveis representados utilizando linhas de referência com a seguinte convenção (ver Figura 26):

Figura 26 – Representação de cotas de piso: a) cota do tosco; b) cota do pronto

Representam-se a traço contínuo grosso (linha tipo a) as superfícies cortadas e a traço contínuo fino (linha tipo e) as superfícies que estão em vista, ver Tabela 5. Representam-se por vezes a traço interrompido fino (linha tipo b) superfícies escondidas ou pertencentes à zona retirada no corte devendo, no entanto, a sua representação ser efectuada apenas quando absolutamente necessário já que na maior parte dos casos solicitam dúvidas de interpretação e reduzem a legibilidade dos desenhos.

## Desenhos de Pormenor

### Convenções para o desenho de armaduras

Nos desenhos de pormenor é normal utilizar na representação de armaduras as convenções indicadas na Norma ISO 3766 (ver Tabela 6)

|  | Varão em vista longitudinal |  | Vista do fim de uma amarração |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Varão em corte | ou | Varão dobrado a 90º afastando-se do observador |
|  | Dobras com raio de curvatura normalizado | ou | Varão dobrado a 90º aproximando-se do observador |
|  | Dobra com raio de curvatura indicado |  | Agrupamento de varões (3 na fig.) |
|  | Varão com amarrações por gancho normalizado |  | Zona na qual os estribos são iguais e igualmente espaçados |
|  | Varão com amarrações por cotovelo normalizado |  | Rede electro-soldada |
|  | Varão com amarrações rectas |  | Redes electro-soldadas idênticas (3 na fig.) |

Tabela 6 – Representação de armaduras de acordo com a Norma ISO 3766

Os pormenores de betão armado aparecem normalmente cotados já que há necessidade de definir as dimensões exactas das peças a executar.

### Vigas

Representam-se em alçado (trata-se na realidade de um corte longitudinal) e em corte transversal, ver Figura 20 e Figura 28. É normalmente suficiente representar um único corte transversal numa secção corrente central de maior percentagem de armadura. Quando a distribuição de armaduras é complexa ou quando a viga apresenta secção variável devem representar-se tantos cortes —devidamente identificados no alçado da viga— quantos os necessários para a correcta identificação e localização das armaduras. Por uma questão de clareza do desenho não é habitual representar-se a armadura transversal (estribos) sendo a sua representação substituída pela notação convencional indicada na Tabela 6. Os estribos devem ser representados nos cortes transversais devendo ser indicados os ganchos ou cotovelos que servem para a sua amarração.

No caso de serem utilizados varões inclinados como armadura de esforço transverso (levantes ou cavalos), deve cotar-se a posição de arranque dos mesmos em relação à extremidade da viga ou em relação ao apoio.

No caso de existirem cruzamentos de vigas, as que existem fora do plano de representação devem ser indicadas a traço interrompido e devidamente identificadas.

Vigas de grande dimensão podem ser representadas em alçado apenas parcialmente devendo o corte ou cortes serem efectuados em secções correntes, devidamente indicados por duas linhas paralelos a traço-ponto grosso (linha tipo c), Tabela 5. Na cotagem deve indicar-se o comprimento total da viga sublinhando a cota, para indicar que a representação adoptada não corresponde às reais dimensões da peça.

Em vigas com desenvolvimento simétrico em relação a um plano vertical e sempre que daí não resulte perda de clareza, a representação das peças pode ser efectuada por uma qualquer das suas metades, devendo o plano de simetria ser marcado por uma linha a traço-ponto fino (linha tipo d, ver Tabela 5) e pelo sinal convencional de simetria.

### Pilares

Representa-se normalmente um quadro de pilares com as secções correntes para cada tramo entre pisos (ver Figura 27).

Figura 27 – Exemplo de um quadro de pilares

No quadro de pilares devem ser representados e identificados os varões longitudinais e os varões transversais ou cintas (para os quais deve constar o seu espaçamento). Tal como para os estribos em vigas, as cintas em pilares devem ser representadas indicando os ganchos ou cotovelos de amarração.

A menos de outras disposições construtivas que o projectista deseje fazer respeitar as armaduras de cintagem devem respeitar o seguinte espaçamento máximo (smáx):

| smáx = menor dos seguintes valores | 12x o menor diâmetro dos varões longitudinais a menor dimensão do pilar 30 cm |
| --- | --- |

É normal acompanhar o quadro de pilares com a representação de um nó tipo explicitando o modo como deve ser efectuado o cruzamento de varões do pilar com os das vigas que nele se intersectam, as emendas de varões ou a variação de secção dos pilares, ver Figura 28.

### Elementos a representar nos desenhos de pormenor

Nas figuras seguintes esquematizam-se representações habitualmente utilizadas no desenho de outros elementos estruturais.

Figura 28 – Exemplo do pormenor de um pilar e respectiva sapata

Figura 29 – Pormenor de uma escada

Figura 30 – Pormenor de uma sapata

# Bibliografia

Desenho Técnico – Luís Veiga da Cunha, Fundação Calouste Gulbenkian, 5º Edição, 1982

Desenho Técnico Modernol – Editora Lidel

# Text boxes

Aço A400 NR

Betão B30

Recobrimento em relação às armaduras principais: 25mm

2.90m

2.85m

b)

a)

r